ГОСТ 4393—82 ВЗАМЕН ГОСТ 4393—74

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДИЗЕЛИ СУДОВЫЕ, ТЕПЛОВОЗНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Типы и основные параметры

Marine, locomotive and industrial diesel engines. Types and general parameters

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 августа 1982 г. № 3098 срок действия установлен с 01.01.84 до 01.01.89юДействует в настоящее время.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на судовые, тепловозные и промышленные дизели.

Стандарт не распространяется на дизели многотопливные, малотоксичные, конверсионные, для спасательных шлюпок, а также изготовляемые по лицензиям иностранных фирм.

2. Типы и основные параметры дизелей в зависимости от среднего эффективного давления и частоты вращения должны соответствовать указанным в табл. 1.

Удельные расходы топлива и масла модификаций дизелей серийного производства указаны в табл. 2.

Таблица 1

| Типы дизелей | Конструктивное исполнение | Рабочий объем цилиндра, л | Среднее эффективное давление, МПа (кгс/см2) | Частота вращения коленчатого вала, с-1 (об/мин) | Цилиндровая мощность, кВт (л. с.) | Число цилиндров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при номинальной (полной) мощности |  |  |
| 1 | Ч и ЧН | 0,6—0,8 | 0,70(7,0) | 25,00(1500)—50,00(3000) | 5,9—11,8(8,0—16,0) | 1—4. 6, 8 6; |
|  |  |  | 1,00(10,0) |  | 8,8—17,6(12,0—24,0) | 8 |
| 2 | Ч и ЧН | 1,3—1,6 | 0,55(5,5) | 25,00(1500)—30,00(1800) | 10,3—12,5(14,0—17,0) | 6 |
|  |  |  | 1,00(10,0) |  | 19,1—22,8(26,0—31,0) |  |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 28,7—34,6(39,0—47,0) |  |
| 3 | ЧН | 1,7—2,2 | 1,00(10,0) | 25,00(1500)—40,00(2400) | 26,5—41,9(36,0—57,0) | 6; 8; 12 |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 39,7—51,5(54,0—70,0) |  |
| 4 | Ч и ЧН | 2,8—3,5 | 0,47(4,7) | 25,00(1500)—30,00(1800) | 18,4—22,1(25,0—30,0) | 6; 12 |
|  |  |  | 1,00(100) |  | 39,0—47,1(53,0—64,0) |  |
| 5 | ЧН | 3,2—3,8 | 1,00(10,0) | 25,00(1500)—33,33(2000) | 44,9—59.6(01,0—81,0) | 6, 8, 12 |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 66,9—73,5(91,0—100,0) |  |
| 6 | ЧН | 6,5—8,0 | 1,00(10,0) | 16,67(1000)—25,00(1500) | 59,6—89,0(81,0—121,0) | 6; 8; 12; 16 |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 89,0—133,8(121,0—182,0) |  |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 119,1—177,9(162,0—242,0) |  |
| 7 | ЧН | 12,0—15,0 | 1.00(10,0) | 1250(750)—20,00(1200) | 84,6—135,3(115,0—184,0) | 6; 8, 12; 16; 20; 24 |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 126,5—202,9 (172,0—276,0) |  |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 169,1—270,6(230,0—368,0) |  |
| 8 | ЧН | 21,0—26,0 | 1,50(15,0) | 12,50(750)—16,67(1000) | 236,0—314,7(321,0—428,0) | 6; 8; 12; 16 |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 314,7—367,6(428,0—500,0) |  |
| 9 | Ч и ЧН | 2,3—3,0 | 0,60(6,0) | 25,00(1500)—35,00(2100) | 19,9—27,2(27,0—37,0) | 6; 8; 12 |
|  |  |  | 1,00(10,0) |  | 32,4—45,6(44,0—62,0) |  |
| 10 | ЧН | 3,9—3,8 | 0,85(8,5) | 30,00(1800)—33,33(2000) | 42,6—47,8(58,0—65,0) | 42; 56 |
|  |  |  | 1,00(10,0) |  | 50,0—55,9(68,0—76,0) |  |
|  |  |  | 1,15(11,5) |  | 58,0—64,7(79,0—88,0) |  |

| 11 | ЧН | 4,5—5,5 | 0,70(7,0) | 16,67(1000)—28,33(1700) | 29,4—46,3(40,0—63,0) | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,00(10,0) |  | 41,9—66,2(57,0—90,0) |  |
|  |  |  | 1,33(13,3) |  | 55,9—88,2(76,0—120,0) |  |
| 12 | ЧН | 5,0—6,0 | 1,00(10,0) | 12,50(750)—16,67(1000) | 24,6—45,6(47,0—62,0) | 6; 8; 12 |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 51,5—68,4(70,0—93,0) |  |
|  |  |  | 1,70(17,0) |  | 58,9—77,3(80,0—105,0) |  |
| 13 | ДН и ДРН | 23,0—27,0 | 0,70(7,0) | 10,50(630)—15,00(900) | 180,0—257,0(245,0—350,0) | 6; 12; 16; 18 |
|  |  |  | 1,00(10,0) |  | 257,0—368,0(350,0—500,0) |  |
| 14 | ЧН и ЧРН | 15,0—18,5 | 1,00(10,0) | 8,33(500)—12,50(750) | 68,0—102,0(93,0—139,0) | 6; 8; 12 |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 102,0—154,0(139,0—209,0) |  |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 137,0—204,0(186,0—278,0) |  |
| 15 | ЧН и ЧРН | 25,0—29,0 | 1,00(10,0) | 8,33(500)—12,50(750) | 110,0—165,0(149,0—224,0) | 6; 8 |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 165,0—246,0(224,0—335,0) |  |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 219,0—329,0(298,0—447,0) |  |
| 16 | ЧН и ЧРН | 40,0—50,0 | 1,00(10,0) | 7,50(450)—10,00(600) | 168,0—224,0(229,0—305,0) | 6; 8; 12; 16 |
|  |  |  | 1,50(15,0) |  | 252,0—337,0(343,0—458,0) |  |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 337,0—448,0(458,0—610,0) |  |
| 17 | ЧН и ЧРН | 50,0—65,0 | 1,50(15,0) | 6,67(400)—8,67(520) | 283,0—368,0(385,0—500,0) | 6; 8; 12; 16; 18 |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 379,0—493,0(515,0—670,0) |  |
| 18 | ЧН и ЧРН | 80,0—100,0 | 1,50(15,0) | 6,67(400)—8,00(480) | 452,0—540,0(615,0—735,0) | 6; 8; 12; 16; 18 |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 603,0—720,0(820,0—980,0) |  |
| 19 | ЧН и ЧРН | 180,0—215,0 | 1,50(15,0) | 5,00(300)—6,67(400) | 724,0—963,0(985,0—1310,0) | 6; 8; 12; 16; 18 |
|  |  |  | 2,00(20,0) |  | 963,0—1287,0(1310,0—1750,0) |  |

Продолжение таблица 1

| Удельный расход топлива, г/кВтч (г/л. с.ч) | Удельный расход масла на угар, г/кВтч (г/л. с.ч), не более | Удельная масса, кг/кВт (кг/л. с.), не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
| при низшей теплотворной способности (ккал/кг) кДж/кг |  |  |  |
| 42700 (10200) | 42000 (10030) |  |  |  |
| 245—272 (180—200) | 249—276 (183—203) | 1,4 (1,0) | 11,6—6,1(8,5—4,5) |  |
| 238—265 (175—195) | 242—269 (178—198) |  | 9,1—4,6(6,7—3,4) |  |
| 238—242 (175—178) | 242—246 (178—181) | 1,9 (1,4) | 14,3—12,9(10,5—9,5) |  |
| 233—237 (171—174) | 237—241 (174—177) |  | 11,2—9,2 (8,2—6,8) |  |
| 230—233 (169—171) | 234—237 (172—174) |  | 8,0—6,7(5,9—4,9) |  |
| 227—231 (167—170) | 231—235 (170—173) | 1,6 (1,2) | 7,9—5,0(5,8—3,7) |  |
| 224—228 (165—168) | 228—233 (168—171) |  | 5,3—4,1(3,9—3,0) |  |
| 219—227 (161—167) | 223—231 (164—170) | 2,4 (1,8) | 13,6—11,3(10,0—8,3) |  |
| 216—224 (159—165) | 220—228 (162—168) |  | 6,4—5,8(4,7—1,3) |  |
| 218—220 (160—162) | 222—224 (163—165) | 1,8 (1,3) | 5,8—4,5(4,3—3,3) |  |
|  |  |  | 3,9—3,5(2,9—2,6) |  |
| 207—215 (152—158) | 211—219 (155—161) | 2,2 (1,6) | 12,5—8,3(9,2—6,1) |  |
|  |  |  | 8,6—5,7(6,3—4,2) |  |
|  |  |  | 6,4—4,2(4,7—3,1) |  |
| 203—208*(149—153) | 207—212*(152—156) | 2,0 (1,5) | 14,8—9,2(10,9—6,8) |  |
| 211—215 (155—158) | 215—219 (158—161) |  | 9,5—5,8(7,0—4,3) |  |
|  |  |  | 7,9—4,9(8,8—3,6) |  |
| 209 (154) | 214 (157) | 2,0 (1,5) | 9,9—7,5(7,3—5,5) |  |
| 212 (156) | 216 (159) |  | 7,5—6,4(6,5—4,7) |  |
| 220—226 (162—166) | 224—230 (165—169) | — | 7,1—4,8(5,2—3,5) |  |
| 218—220 (160—162) | 222—224 (163—165) |  | 4,8—3,3(3,5—2,4) |  |
| 211—223 (155—164) | 215—227 (168—167) | — | 3,4—2,4(2,5—1,8) |  |
| 215—223 (158—164) | 219—227 (161—167) |  | 3,1—2,2(2,3—1,6) |  |
|  |  |  | 2,7—2,0(2,0—1,5) |  |
| 228—231 (168—170) | 232—236 (171—173) | — | 4,9—3,1(3,6—2,3) |  |
|  |  |  | 3,4—2,2(2,5—1,6) |  |
| 211—220 (155—162) | 215—224 (158—165) |  | 2,7—1,9(2,0—1,4) |  |

| 207—211 (152—155) | 211—215 (155—158) | 1,6 (1,2) | 14,6—11,0(10,7—8,1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 205—208 (151—153) | 209—212 (154—156) |  | 10,3—7,8(7,6—5,7) |
|  |  |  | 9,6—8,2(7,1—6,0) |
| 222 (163) | 226 (166) | 2,2 (1,6) | 13,6—9,5(10,0—7,0) |
| 219 (161) | 223 (163) |  | 9,5—6,7(7,0—4,9) |
| 208—211 (153—155) | 212—215 (156—158) | 1,6 (1,2) | 21,2—14,3(15,6—10,5) |
| 204—207 (150—152) | 208—211 (153—155) |  | 14,3—9,5(10,5—7,0) |
|  |  |  | 10,6—7,2(7,8—5,3) |
| 213—218 (157—160) | 218—222 (160—163) | 1,9 (1,4) | 22,4—15,0(16,5—11,0) |
| 209—212 (154—156) | 214—216 (157—159) |  | 15,0—10,1(11,0—7,4) |
| 209—215 (154—158) | 214—219 (157—161) |  | 11,3—7,5(8,3—5,5) |
| 205—209 (151—154) | 209—214 (154—157) | 1,5 (1,1) | 24,6—17,7(18,1—13,0) |
| 204—207 (150—152) | 208—211 (153—155) |  | 15,8—11,8(11,6—8,7) |
|  |  |  | 11,8—8,8(8,7—6,5) |
| 207—211 (152—155) | 211—215 (155—158) | 1,6 (1,2) | 17,3—13,3(12,7—9,8) |
|  |  |  | 12,9—9,9(9,5—7,3) |
| 207—211 (152—155) | 211—215 (155—158) | 1,9 (1,4) | 14,3—11,8(10,5—8,7) |
|  |  |  | 10,7—9,1(7,9—6,7) |
| 207—211 (152—155) | 211—215 (155—158) | 1,9 (1,4) | 16,3—12,2(12,0—9,0) |
|  |  |  | 12,2—9,2(9,0—6,8) |

* Для дизелей Д49 до 1 января 1985 г. допускается устанавливать удельный расхож топлива 209—212 г/кВтч, при теплотворной способности 42000 кДж/кг и 205—208 г/кВтч при теплотворной способности 42700 кДж/кг.

Таблица 2

| Условное обозначение дизеля | Среднее эффективное давление, МПа (кгс/см2) | Частота вращения коленчатого вала, с-1(об/мин) | Число цилиндров | Удельный расход топлива, г/кВтч (г/л. с.ч) | Удельный расход масла на угар г/кВтч (г/л. сч), не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при низшей теплотворной способности (ккал/кг) кДж/кг |  |
|  | при номинальной (полной) мощности |  | 42700 (10200) | 42700 (10030) |  |
| Ч8,5/11 | 0,65(6,5) | 25,00(1500) | 4 | 260 (191) | 264 (194) | 1,5 (1,1) |
| Ч9,5/11 | 0,65(6,5) | 25,00(1500) | 6 | 260 (191) | 264 (194) | 1.8 (1,3) |
| Ч10,5/13 | 0,54(5,4) | 25,00(1500) | 4 | 252 (185) | 256 (188) | 2,6 (1,9) |
| Ч12/16 | 0,54(5,4) | 20,00(1200) | 1 | 249 (183) | 253 (186) | 2,6 (1,9) |
| ЧН18/22 | 0,85(8,5) | 12,50(760) | 6; 8 | 218 (160) | 222 (163) | 1,4 (1,0) |
| ДН20,7/225,4 | 1,00(10,0) | 14,17(850) | 10 | 218 (160) | 222 (163) | 2,6 (1,9) |
| ДН23/30 | 1,00(10,0) | 12,59(750) | 12 | 216 (159) | 220 (162) | 2,5 (1,8) |
| Ч23/30 | 0,54(5,4) | 12,50(750)—16,67(1000) | 6; 8 | 224 (165)— 231 (170) | 228 (168)—234 (173) | 2.3 (1,7) |
| Чн31,8/33 | 1,00(10,0) | 12,50(750) | 6 | 224 (165) | 228 (168) | 1,8 (1,3) |

Примечания к табл. 1 и 2:

1. Удельные расходы топлива установлены на номинальной (полной) мощности или по согласованию изготовителя с заказчиком (потребителем), минимальный удельный расход топлива — на одном из эксплуатационных режимов в диапазоне 70—100% номинальной (полной) мощности при работе на дизельном топливе.

2. Допускаемые отклонения удельных расходов топлива, удельных расходов масла, удельных масс в зависимости от конструктивного исполнения дизелей указаны в обязательном приложении 6.

3. Удельный расход топлива указан без учета допуска по ГОСТ 10150—82.

3. Комплектность дизелей и условия, при которых указаны основные параметры (табл. 1 и 2), приведены в обязательных приложениях 1 и 2. В справочном приложении 3 приведены условия, при которых допускается указывать основные параметры. Значения удельного расхода топлива при указанных комплектности и условиях могут определяться путем пересчета с фактических комплектности и условий.

4. Значения удельных расходов топлива и удельных масс (табл. 1) указаны для модификаций:

типов 2, 15 — рядных;

типа 10—звездообразных;

типа 13—двухрядных;

остальных типов — V—образных.

5. Значения удельных расходов топлива (табл. 1 и 2) и удельных масс (табл. 1) приведены для модификаций, имеющих при номинальной (полной) мощности значения среднего эффективного давления и частоты вращения, указанные в табл. 1 и 2. Для модификаций дизелей с промежуточными значениями среднего эффективного давления и частоты вращения на номинальной (полной) мощности эти параметры пропорциональны в заданных интервалах. Пример определения этих параметров приведен в рекомендуемом приложении 4.

Допускается изготовлять модификации дизелей с частотой вращения коленчатого вала, средним эффективным давлением и числом цилиндров шире пределов, указанных в табл. 1 и 2. В этом случае основные параметры должны устанавливаться по согласованию изготовителя с заказчиком (потребителем).

Допускается по согласованию изготовителя с заказчиком (потребителем) изготовлять дизели для маневровых тепловозов с удельными массами, более указанных в табл. 1.

6. Размерность выпускаемых дизелей, указанных в табл. 1, приведена в справочном приложении 5.

7. Технические требования к дизелям—по ГОСТ 10150—82.

8. Условные обозначения дизелей должны состоять из букв и цифр, которые означают:

Ч — четырехтактный;

Д—двухтактный;

ДД — двухтактный двойного действия;

Р—реверсивный;

С — с реверсивной муфтой;

П — с реверсивной передачей;

К — крейцкопфный;

Г—газовый;

Н—с наддувом;

1А; 2А; ЗА; 4А—степень автоматизации по ГОСТ 14228—80.

Первая цифра означает число цилиндров; цифра над чертой— диаметр цилиндра в сантиметрах; цифра под чертой—ход поршня в сантиметрах. Отсутствие в условном обозначении буквы К означает, что дизель тронковый, а буквы Р—что дизель нереверсивный.

Пример:

12ЧНСП1А18/20—дизель двенадцатицилиндровый, четырехтактный, с наддувом, с реверсивной муфтой, с редукторной передачей, автоматизированный по 1—й степени автоматизации, с диаметром цилиндра 18 см и ходом поршня 20 см.

Примечание. Допускается располагать буквы «С» и «П» перед «Н».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДИЗЕЛЕЙ, ПРИ КОТОРОЙ УКАЗАНЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Основные параметры дизелей, кроме удельных масс, указаны без учета затрат мощности на привод следующих составных частей:

компрессора пускового воздуха;

трюмного насоса;

насоса внешнего контура двухконтурной системы охлаждения;

вентилятора жидкостной системы охлаждения;

насоса гидросистемы;

генератора;

реверсивно—редукторной передачи, в том числе встроенной и прифланцованной к дизелю;

гидропередачи, гидротрансформатора и других составных частей, приводимых от дизеля и не связанных с обеспечением его нормальной работы;

автономных водяных, масляных и топливных насосов двухтактных крейцкопфных дизелей.

2. Удельные массы указаны без учета масс следующих составных частей дизелей:

составных частей, перечисленных в п. 1 настоящего приложения;

маховиков;

глушителей впуска, выпуска и воздухоочистителей;

подмоторной рамы, не являющейся элементом остова дизеля;

топливных, масляных и водяных баков;

водяных и масляных охладителей и фильтров очистки масла и топлива; приставного вала со шкивом;

соединительной муфты; лестниц и площадок;

топлива, масла и воды в системах дизеля;

трубопроводов и систем за пределами внешних фланцев дизеля;

блоков и устройств автоматики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ УКАЗАНЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИЗЕЛЕЙ

Температура окружающей среды, К (°С)                         300 (27)

Барометрическое давление, кПа (мм рт. ст.)                    100 (750)

Относительная влажность воздуха, %                                60

Разрежение на впуске (для дизелей с наддувом на входе в компрессор) не более, кПа (мм вод. ст.)           1 (100)

Противодавление на выпуске (для дизелей с наддувом — за турбиной), кПа (мм вод. ст.)             1 (100)

Температура охлаждающей воды на входе в охладитель наддувочного воздуха, К (°С)   300 (27)

Температура дизельного топлива перед подкачивающим насосом, К (°С)        300(27)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Температура окружающей среды, К(°С)                          293(20)

Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)                          101(760)

Относительная влажность воздуха, %                                70

Разрежение на впуске (для дизелей с наддувом на входе в компрессор); кПа (мм рт. ст.):

дизелей типов 1—16 (табл. 1) и всех типов табл. 2           3(300)

дизелей типов 17—19 (табл. 1)                                              1,5(150)

Противодавление на выпуске (для дизелей с. наддувом — за турбиной) для дизелей всех типов, кПа (мм вод. ст.) 5(500) Температура охлаждающей воды на входе в охладитель наддувочного воздуха, К (°С)             305(32)

Температура дизельного топлива перед подкачивающим насосом, К (°С)        293(20)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Определить минимальный удельный расход топлива gf и удельную массу m шестицилиндровой рядной модификации типа 12 (см. табл. 1) при условиях и комплектности, установленных в обязательных приложениях 1 и —2, среднем эффективном давлении Рме=1,3 МПа, частоте вращения n=13,34 с-1 на номинальной (полной) мощности.

1. При Рме=1,0 МПа, n=1250 c-1 и n=16,67 с-1 (см. табл. 1) предельные значения определяемых параметров соответственно равны:

gt=207 г/кВтч; m=14,6 кг/кВт и gt=211 к/ кВтч; m=11,0 кг/кВт, тогда Рме=1,0 МПа и n=13,34 с-1;

Таким же образом определяют от m=11,7 кг/кВт;

2. Аналогично при Рме=1,7 МПа, и n=13,34 с-1; gt=205,6 г/кВтч; m=7,7 кг/кВт.

3. Значение gt и m при Рме=1,5 МПа:

Так же определяют и m=9,9 кг/кВт.

Согласно п. 4 настоящего стандарта и обязательному приложению 6 для рядных шестицилиндровых модификаций предельные значения gt и m не должны превышать

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

РАЗМЕРНОСТЬ ВЫПУСКАЕМЫХ ДИЗЕЛЕЙ

(отношение диаметра цилиндра d к ходу поршня s, см/см)

| Типы дизелей | d/s | Типы дизелей | d/s | Типы дизелей | d/s | Типы дизелей | d/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12/14 | 7 | 26/26 | 10 | 16/17 | 14 | 25/34 |
| 4 | 15/18 |  | 25/27 | 11 | 18/20 | 15 | 30/38 |
| 6 | 21/21 | 9 | 15/15 | 13 | 23/230 | 16 | 36/45 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Обязательное

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ МАСЛА И УДЕЛЬНЫХ МАСС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДИЗЕЛЕЙ

1. Значения удельных расходов топлива дизелей не должны превышать более чем на:

2% — для рядных шести— и восьмицилиндровых модификаций, установленные для V—образных дизелей;

6% — для одноцилиндровых;

5% — для двухцилиндровых;

3% — для трех— и четырехцилиндровых модификаций, установленные для шестицилиндровых рядных дизелей;

2%—на каждую ступень редуктора для дизелей с встроенным редуктором;

7% —для дизелей с приводным компрессором наддува;

3% —для дизелей с приводным турбокомпрессором.

2. Для дизелей с частотой вращения свыше 27 c-1 и дизелей типов 9, 10 и 11 удельный расход масла на угар должен устанавливаться по согласованию изготовителя с заказчиком (потребителем).

3. Значения удельных масс дизелей не должны превышать, более чем на:

25% — для рядных шести и восьмицилиндровых модификаций, установленные для V—образных дизелей;

50% — для одноцилиндровых;

35% — для двухцилиндровых;

20% — для трех— и четырехцилиндровых модификаций, установленные для шестицилиндровых рядных дизелей.